## КОНТАКТНАЯ АППАРАТУРА

### Пускатели электромагнитные

Предназначены для применения в стационарных установках для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети, остановки и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором при напряжениях до 660 В переменного тока 50 и 60 Гц. Для удобства заказчиков пускатели выпускаются с креплением с помощью винтов или с безвинтовым креплением на стандартную рейку. Пускатели открытого исполнения на токи 10, 16, 25, 40 (с уменьшенными весогабаритными показателями) А имеют один вспомогательный контакт /1NO или 1NC/, на токи 40, 63, 80А – два вспомогательных контакта /1NO или 1NC/.

При необходимости увеличения количества вспомогательных контактов на каждый из пускателей можно установить 2-х или 4-х контактную приставку серии ПКЛ с различным набором размыкающих и замыкающих контактов. Пневматические приставки выдержки времени серии ПВЛ обеспечивают уникальную возможность наряду с контактами мгновенного действия иметь контакты с задержкой времени от 0,1 до 180 секунд. Для ограничения коммутационных перенапряжений, возникающих при отключении пускателей на катушках управления, выпускаются ограничители перенапряжений ОПН, которые могут устанавливаться на пускатели степени защиты IP00 и IP20. Пускатели с ограничителями перенапряжений пригодны для работы в системах управления с применением микропроцессорной техники. Для защиты трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором от перегрузок недопустимой продолжительности и от токов, возникающих при выпадении одной из фаз, предназначены реле электротепловые серии  РТЛ. Реле РТЛ-1000 могут крепиться непосредственно к пускателям ПМЛ-1000, ПМЛ-2000 или устанавливаться индивидуально с помощью клеммников КРЛ-1. Реле РТЛ-2000 могут крепиться непосредственно к пускателям ПМЛ-3000, ПМЛ-4000 или устанавливаться индивидуально с помощью клеммников КРЛ-2. Реле РТЛ-2000ДМ могут крепиться непосредственно к пускателям ПМЛ-4000Д. Применяются реле в цепях переменного тока напряжением до 660 В, частотой 50 или 60 Гц, в цепях постоянного тока до 440 В..

Пускатели электромагнитные серии ПМЛ выпускаются по лицензии фирмы «Телемеханик Электрик», Франция. Вся низковольтная аппаратура имеет сертификаты соответствия России и Украины

Схемы электрические пускателей ПМЛ

| ПМЛ-1100 ПМЛ-1101 ПМЛ-1160М ПМЛ-1160ДМ ПМЛ-1161М ПМЛ-1161ДМ ПМЛ-2100 ПМЛ-2101 ПМЛ-2160М ПМЛ-2161М *Кроме /Besides: ПМЛ-1101, 2101, 1161М, ПМЛ-3100 1161ДМ, 2161М, 3161ДМ ПМЛ-3160М ** Кроме /Besides: ПМЛ-1100, 2100, 1160М ПМЛ-3160ДМ 1160ДМ, 2160М, 3160ДМ ПМЛ-3161ДМ ПМЛ-4100 ***Только для/Only for: ПМЛ-1161ДМ, 1160ДМ, ПМЛ-4160М 3160ДМ, 3161ДМ ПМЛ-4160ДМ ПМЛ-1501 ПМЛ-1561М ПМЛ-1561ДМ ПМЛ-2501 ПМЛ-2561М ПМЛ-3500 ПМЛ-3560М ПМЛ-3561ДМ ПМЛ-4500 * Только для/ Only for: ПМЛ-3500, 3560М, 4500 ПМЛ-4560М 4560М, 4560ДМ ПМЛ-4560ДМ** Только для/ Only for: ПМЛ-1561ДМ, 3561ДМ ПМЛ-1511 ПМЛ-1511Д ПМЛ-1541 ПМЛ-1541Д ПМЛ-2511 ПМЛ-2541 ПМЛ-3510 ПМЛ-3511Д ПМЛ-3540 ПМЛ-3541Д, ПМЛ-4510 ПМЛ-4510Д ПМЛ-4540 * Только для/ Only for: ПМЛ-1511, 1511Д, 1541, 1541Д ПМЛ-4540Д 2511, 2541, 3511Д, 3541Д ПМЛ-1720 ПМЛ-1720Д ПМЛ-2720 ПМЛ-3720 ПМЛ-4720 ПМЛ-4720Д *Только для/ Only for: ПМЛ-3720, 4720, 4720Д **Только для/ Only for: ПМЛ-1720, 1720Д, 2720 | ПМЛ-1210 ПМЛ-1210Д ПМЛ-1220 ПМЛ-1220Д ПМЛ-1230 ПМЛ-1230Д ПМЛ-2210 ПМЛ-2220 ПМЛ-2230 ПМЛ-3210 ПМЛ-3210Д ПМЛ-3220 ПМЛ-3220Д ПМЛ-3230 ПМЛ-3230Д *Только для /Only for: ПМЛ-3210, 3220, 3230, 4210, ПМЛ-4210 4210Д, 4220, 4220Д, 4230, 4230Д ПМЛ-4210Д **Кроме/ Besides:ПМЛ-1210, 1210Д, 2210,3210, 3210Д ПМЛ-4220 4210, 4210Д ПМЛ-4220Д *** Только для/Only for: ПМЛ-1230, 1230Д, 2230, 3230, ПМЛ-4230 3230Д, 4230, 4230Д ПМЛ-4230Д ПМЛ-1110 ПМЛ-1110Д ПМЛ-1140 ПМЛ-1140Д ПМЛ-2110 ПМЛ-2140 ПМЛ-3110 ПМЛ-3110Д ПМЛ-3140 ПМЛ-3140Д ПМЛ-4110 ПМЛ-4110Д ПМЛ-4140 *Только для/Only for: ПМЛ-3110, 3110Д, 3140, 3140Д ПМЛ-4140Д 4110, 4110Д, 4140, 4140Д ПМЛ-1611 ПМЛ-1611Д ПМЛ-1621 ПМЛ-1621Д ПМЛ-1631 ПМЛ-1631Д ПМЛ-2611 ПМЛ-2631 ПМЛ-3610 ПМЛ-3611Д ПМЛ-3620 ПМЛ-3621Д *Только для/ Only for: ПМЛ-1611, 1611Д, 1621, 1621Д, ПМЛ-3630 1631, 1631Д, 2611, 2621, ПМЛ-3631Д 2631, 3611Д, 3621Д, 3631Д ПМЛ-4610 **Кроме/ Besides ПМЛ-1611, 1611Д, 2611, 3610, ПМЛ-4610Д 3611Д, 4610, 4611Д ПМЛ-4620 *** Только для/ Only for: ПМЛ-1631, 1631Д, 2631,3630 ПМЛ-4620Д 3631Д, 4630, 4631Д ПМЛ-4630 ПМЛ-4630Д |
| --- | --- |

ВЫБОР ПУСКАТЕЛЕЙ ПМЛ

При необходимости поставки пускателей ПМЛ-1110, ПМЛ-1511 в металлической оболочке об этом необходимо указать в заказ-наряде, при отсутствии указания пускатели поставляются в пластмассовой оболочке. Все выпускаемые пускатели  допускают установку приставок ПКЛ и ПВЛ.

| Степень защиты | Наличие и условное обозначение кнопок | Число и исполнение контактов вспом. цепи | Типы пускателей серии ПМЛ | Коммутационная износостойкость, общ. ресурс,млн,цикл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нереверсивные | Реверсивные | Звезда-треугольник |  |
|  |  |  | без реле | с реле | без реле | с реле | с реле | А | Б | В |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10 А |
| IP00 | без кнопок | 1з 1NO 1р 1NC | 1100 1101 | - - | - 1501 | - - | - - | 3.0 | 1.5 | 0.3 |
| IP20 | без кнопок | 1з 1NO 1р 1NC | 1160M 1161M | - - | - 1561М | - - | - - | 3.0 | 1.5 | 0.3 |
| IP40 | без кнопок | 1з 1NO 2р(NC)+1з(NO) | 1140 - | - - | - 1541 | - - | - - | - | 1.5 | 0.3 |
| IP54 | без кнопок Р П+Р П+Р+Л | 1з 1NO | 1110 - - - | - 1210 1220 1230 | - - - - | - - - - | - - - - | - 1.5 0.3 |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | без кнопок Р П1+П11+Р П1+П11+Р+Л | 2р+1з 2NC+1NO | - - - - | - - - - | 1511 - - - | - 1611 1621 1631 | - - - - |  |
|  | П+Р | 3p(NC)+2з(NO) | - | - | - | - | 1720 |  |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 16А |
| IP20 | без кнопок | 1з 1NO 1р 1NC | 1160ДМ 1161ДМ | - - | - 1561ДМ | - - | - - | 2.0 | 1.0 | 0.3 |
| ІР40 | без кнопок | 1з 1NO 2р+1з2NC+1NO | 1140Д - | - - | - 1541Д | - - | - - | - | 1.0 | 0.3 |
| IP54 | без кнопок Р П1+П11+Р П1+П11+Р+Л | 2р+1з 2NC+1NO | - - - - | - - - - | 1511Д - - - | - 1611Д 1621Д 1631Д | - - - - | - 1.0 0.3 |
|  | П+Р | 3р+2з 3NC+2NO | - | - | - | - | 1720Д |  |
|  | без кнопок Р П+Р П+Р+Л | 1з 1NO | 1110Д - - - | - 1210Д 1220Д 1230Д | - - - - | - - - - | - - - - |  |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 25А |
| IP00 | без кнопок | 1з 1NO 1р 1NC | 2100 2101 | - - | - 2501 | - - | - - | 2.0 | 1.0 | 0.3 |
| ІР20 | без кнопок | 1з 1NO 1р 1NC | 2160M 2161M | - - | - 2561М | - - | - - | 2.0 | 1.0 | 0.3 |
| IP40 | без кнопок | 1з 1NO 2р(NC)+1з(NO) | 2140 - | - - | - 2541 | - - | - - | - | 1.0 | 0.3 |

| Степень защиты | Наличие и условное обозначение кнопок | Число и исполнение контактов вспом. цепи | Типы пускателей серии ПМЛ | Коммутационная износостойкость, общ. ресурс,млн,цикл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нереверсивные | Реверсивные | Звезда-треугольник |  |
|  |  |  | без реле | с реле | без реле | с реле | с реле | А | Б | В |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 25А |
| IP54 | без кнопок Р П+Р П+Р+Л | 1з 1NO | 2110 - - - | - 2210 2220 2230 | - - - - | - - - - | - - - - | - 1.0 0.3 |
|  | без кнопок Р П1+П11+Р П1+П11+Р+Л | 2р+1з 2NC+1NO | - - - - | - - - - | 2511 - - - | 2611 2621 2631 | - - - - |  |
|  | П+Р | 3p(NC)+2з(NO) | - | - | - | - | 2720 |  |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 40А |
| IP00 | без кнопок | 1р+1з 1NC+1NO | 3100 | - | 3500 | - | - | 2.0 | 1.0 | 0.3 |
| IP20 |  |  | 3160М 3160ДМ 3161ДМ | - - - | 3560М - 3561ДМ | - - - | - - - | 2.0 | 1.0 | 0.3 |
|  |  | 1з 1NO 1р 1NC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IP40 | без кнопок | 1р+1з 1NC+1NO | 3140 | - | 3540 | - | - | - | 1.0 | 0.3 |
|  |  | 1з 1NO 2р+1з 2NC+1NO | 3140Д - | - - | - 3541Д | - - | - - |  |  |  |
| IP54 | без кнопок Р П+Р П+Р+Л П1+П11+Р П1+П11+Р+Л | 1р+1з 1NC+1NO | 3110 - - - - - | - 3210 3220 3230 - - | 3510 - - - - - | - 3610 - - 3620 3630 | - - - - - - | - 1.0 0.3 |
|  | П+Р | 3р(NC)+3з(NO) | - | - | - | - | 3720 |  |
|  | без кнопок Р П+Р П+Р+Л | 1з 1NO | 3110Д - - | - 3210Д 3220Д 3230Д | - - - - | - - - - | - - - - |  |
|  | без кнопок Р П1+П11+Р П1+П11+Р+Л | 2р+1з 2NC+1NO | - - - - | - - - - | 3511Д - - - | - 3611Д 3621Д 3631Д | - - - - |  |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 63А |
| IP00 | без кнопок | 1р+1з 1NC+1NO | 4100 | - | 4500 | - | - | 2.0 | 1.0 | 0.3 |
| IP20 |  |  | 4160М | - | 4560М | - | - | 2.0 | 1.0 | 0.3 |
| IP40 | без кнопок | 1р+1з 1NC+1NO | 4140 | - | 4540 | - | - | - | 1.0 | 0.3 |
| IP54 | без кнопок Р П+Р П+Р+Л П1+П11+Р П1+П11+Р+Л | 1р+1з 1NC+1NO | 4110 - - - - - | - 4210 4220 4230 - - | 4510 - - - - - | - 4610 - - 4620 4630 | - - - - - - | - 1.0 0.3 |
|  | П+Р | 3р(NC)+3з(NO) | - | - | - | - | 4720 |  |
| НОМИНАЛЬНІЙ ТОК 80 А |
| IP20 | без кнопок | 1р+1з 1NC+1NO | 4160ДМ- | - | 4560ДМ | - | - | 1.5 | 0.75 | 0.3 |
| IP40 | без кнопок | 1р+1з 1NC+1NO | 4140Д | - | 4540Д | - | - | - | 0.75 | 0.3 |
| IP54 | без кнопок Р П+Р П+Р+Л П1+П11+Р П1+П11+Р+Л | 1р+1з 1NC+1NO | 4110Д - - - - - | - 4210Д 4220Д 4230Д - - | 4510Д - - - - - | - 4610Д - - 4620Д 4630Д | - - - - - - | - 0.75 0.3 |
|  | П+Р | 3р(NC)+3з(NO) | - | - | - | - | 4720Д |  |
| Примечание: П - кнопка “Пуск”, осуществляющая включение пускателя нереверсивного исполнения; Р-кнопка «Стоп», осуществляющая отключение пускателя, а в исполнении с тепловым реле она же кнопка «Реле», осуществляющая возврат реле в ,рабочее положение после его срабатывания; ПІ-кнопка “Пуск І”, осуществляющая включение одного контактора реверсивного пускателя; ПІІ-кнопка “Пуск ІІ”, осуществляющая включение второго контактора реверсивного пускателя; Л-сигнальная лампа; ІР00-исполнение без оболочки; ІР20-исполнение без оболочки; ІР40-исполнение в оболочке; ІР54 -исполнение в оболочке. |  |  |

##### СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПУСКАТЕЛЕЙ

###### ПМЛ –Х Х Х Х Х  Х  Х  Х  Х

Обозначение серии

Цифра, указывающая величину пускателя в зависимости от номинального тока: 1-10, 16А; 2-25А; 3-40А; 4-63А, 80А.

Цифра, указывающая исполнение пускателей по назначению и наличию теплового реле:

1 – нереверсивный пускатель без теплового реле;

2 – нереверсивный пускатель с тепловым реле;

5 – реверсивный пускатель без теплового реле с механической блокировкой для степени защиты ІР00, ІР20 и с электрической и механической блокировкой для степени защиты ІР40; ІР54;

6 – реверсивный пускатель с тепловым реле с электрической и механической блокировками;

7 – пускатель звезда-треугольник.

Цифра, указывающая исполнение пускателей по степени защиты и наличию кнопок:

0 – степень защиты ІР00;

1 – степень защиты ІР54 без кнопок (для пускателей без теплового реле) или с кнопкой “Реле” (для пускателей с тепловым реле),

2 – степень защиты ІР54 с кнопками “Пуск” и “Стоп”;

3 – степень защиты ІР54 с кнопками “Пуск” “Стоп” и сигнальной лампой (изготавливается только для напряжения 127, 220, 380 В, 50Гц);

4 – степень защиты ІР40 без кнопок;

6 – степень защиты ІР20.

Цифра, указывавающая исполнение пускателей по числу и исполнению контактов вспомогательной цепи:

| цифра | род тока цепи управления | число и исполнение контактов вспомогательной цепи пускателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | на 10-16-25А, 40(с уменьшенными весогабаритными показателями) А | на 40-63-80А |
| 0 | переменный | 1з | 1з+1р |
| 1 | переменный | 1р | - |

Буква, обозначающая пускатели с номинальным током на 16А – для 1 величины, 80А-для 4 величины, с уменьшенными весогабаритными показателями – для 3 величины (Д).

Буква, обозначающая исполнение пускателей с возможностью крепления как на стандартную рейку, так и винтами на плоскости - М.

Буква, характеризующая климатическое исполнение

по ГОСТ 15150-69 (0,0*; ОМ).

Цифра, характеризующая категорию размещения по ГОСТ 15150-69 (2,4).

Буква, указывающая исполнение по износостойкости (А,Б,В)

Примечание:

1.Принято следующее обозначение контактов: з-замыкающий, р-размыкающий.

2.При использовании приставок ПКЛ можно получить другие числа и исполнения контактов вспомогательной цепи.

|  | Пускатели нереверсивные без оболочки IP00 ПМЛ-11001), 11011), 1160М2), 1161М2) | Пускатели нереверсивные в оболочке IP40, ІР54 ПМЛ-(1210, 1220, 1110*, 1140)1) 12302) * возможно в металличес кой оболочке | Пускатели реверсивные без оболочки IP00, IP20 ПМЛ-15011), 1561М2) | Пускатели реверсивные в оболочке IP40, IP54 ПМЛ-16111), 16211), 16312), 15113)*, 15413) *возможно в металличес кой оболочке | Пускатели звезда-треугольник в оболочке ПМЛ-1720 | Пускатели нереверсивные без оболочки IP20 ПМЛ-1160ДМ, 1161ДМ | Пускатели нереверсивные в оболочке IP40, ІР54 ПМЛ-(1210Д, 1220Д, 1110Д, 1140Д)1) 1230Д2) | Пускатели реверсивные без оболочки IP20 ПМЛ-1561ДМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение по изоляции, В | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Номинальный ток главной цепи, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Номинальное напряжение втягивающей катушки | 24, 36, 40, 48, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 500, 660; 110, 220, 380, 400, 415, 440 (50Гц) (60Гц) |
| Мощность, потребляемая катушкой пускателя, рабочая/пусковая, В А | 8±1.8 68±8.0 | 8±1.8 68±8.0 | 8±1.8 68±8.0 | 8±1.8 68±8.0 | 8±1.8 68±8.0 | 8±1.8 68±8.0 | 8±1.8 68±8.0 | 8±1.8 68±8.0 |
| Номинальный рабочий ток, А, (категория применения АС3) при напряжениях 380, 500,660В | 10, 10, 6 | 10, 6, 4 | 10, 10, 6 | 10, 6,4 | 10, 6, 4 | 16, 16, 10 | 16, 10, 6.4 | 16, 16, 10 |
| Износостойкость механиче ская/коммутационная (катего рия примене ния АС 3) при исполнении по износоустойчивости А, Б , В млн. циклов | А 20/3.0 Б 10/1.5 В 3/0.3 | - 10/1.5 3/0.3 | 20/3.0 10/1.5 3/0.3 | - 10/1.5 3/0.3 | - 10/1.5 3/0.3 | 20/2 10/1 3/0.3 | - 10/1 3/0.3 | 20/2 10/1 3/0.3 |
| Максимальная частота включения без нагрузки/с нагрузкой, включений в час | 3600/2400 | 3600/2400 | 3600/2400 | 3600/2400 | 3600/2400 | 3600/1200 | 3600/1200 | 3600/1200 |
| Наличие теплового реле | - | ± | - | ± | + | - | ± | - |
| Габаритные/установочные размеры, мм /винтовое крепление/ | (67х44х73.8)1) (50х35)1) 2 винта М4 рис.1.1 (70,8х44х78.7)2) (50х35)2) 2 винта М4 рис.1.1 | (160х87х116.5)1) 1401) (160х87х124.5)2) 1402) 2 винта М5 рис.1.2 * (180х103.5х125)1) 155х40 3 винта М6 рис.2 | (78х103.1х78)1) 501) 2 винта М4 рис.1.2 (78х103.1х84.7)2) (50х95..3)2) 4 винта М4 рис.3 | (280х123х130.5)1) 2601) (280х123х136.5)2) 2602) (280х123х126.5)3) 2603) 2 винта М5 рис.1.2 *(180х133х125)3) 155х50 3 винта М6 рис.2 | 280х164х166 260 2 винта М5 рис.1.2 | 70.8х45х83.7 50х35 2 винта М4 рис.1.1 | (185х101х134)1) 1651) (185х101х142) 1652) 2 винта М5 рис.1.2 | 78.3х105.3х88 50х95.3 4 винта М4 рис.3 |
| Габаритные/установочные размеры, мм / крепление на стандартную рейку/ | (70.8х44х78.7)2) 352) | - | (78х103.1х84.7)2) 352) | - | - | 70.8х45х83.7 35 | - | 78.3х105.3х88 35 |
| Мощность двигателя для категории АС-380В, кВт | 5.5 | 7.5 |

| Пускатели реверсивные в оболочке ІР40, ІР54 ПМЛ-(1611Д, 1621Д)1) 1631Д2), (1511Д 1541Д)3) | Пускатели звезда-треугольник в оболочке ПМЛ-1720Д | Пускатели нереверсивные без оболочки IP00, IP20 ПМЛ-(2100, 2101)1) (2160М, 2161М)2) | Пускатели нереверсивные в оболочке IP54, ІР40 ПМЛ-(2210, 2220, 2110, 2140)1) 22302) | Пускатели реверсив ные без оболочки IP00, IP20 ПМЛ-25011), 2561М2) | Пускатели реверсив ные в оболочке IP54, IP40 ПМЛ-(2611, 2621, 2511, 2541)1) 26312) | Пускатели звезда-треугольник в оболочке ПМЛ-2720* *в метал-лической оболочке | Пускатели нереверсив ные без оболочки IP20 ПМЛ-3161ДМ, 3160ДМ | Пускатели нереверсивные в оболочке IP54, ІР40 ПМЛ-(3110Д, 3140Д, 3210Д, 3220Д)1), 3230Д2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 |
| 24, 36, 40, 48, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 500, 660; 110, 220, 380, 400, 415, 440 (50Гц) (60Гц) |
| 8±1.8 68±8.0 | 8±1.8 68±8.0 | 7.6±1.4 87±13 | 7.6±1.4 87±13 | 7.6±1.4 87±13 | 7.6±1.4 87±13 | 7.6±1.4 87±13 | 7.6±1.4 87±13 | 7.6±1.4 87±13 |
| 16, 10, 6.4 | 16, 10, 6.4 | 25, 25, 16 | 22, 22, 16 | 25, 25, 16 | 22, 22, 16 | 22, 22, 16 | 40, 40, 25 | 36, 36, 25 |
| - 10/1 3/0.3 | - 10/1 3/0.3 | 16/2.0 10/1.0 3/0.3 | - 10/1.0 3/0.3 | 16/2.0 10/1.0 3/0.3 | - 10/1.0 3/0.3 | - 10/1.0 3/0.3 | 16/2.0 10/1.0 3/0.3 | - 10/1.0 3/0.3 |
| 3600/1200 | 3600/1200 | 3600/1200 | 3600/1200 | 3600/1200 | 3600/1200 | 3600/1200 | 3600/1200 | 3600/1200 |
| ± | + | - | ± | - | ± | + | - | ± |
| (280х123х143)1) 2601) (280х123х149)2) 2602) (280х123х143)3) 2603) 2 винта М5 рис.1.2 | 280х164х166 260 2 винта М5 рис.1.2 | (77х56х 89.1)1) (50х40)1) (80,6х56х94.1)2) (50х40)2) 2 винта М4 рис.1.1 | (185х101х 134)1) 1651) (185х101х142)2) 1652) 2 винта М5 рис.1.2 | (88х128.5х 97)1) 501) (2 винта М4)1) рис.1.2 (92х127.3х102)2) (50х114)2) (4 винта М4)2 рис.3 | (280х123х 143)1) 2601) (280х123х149)2) 2602) 2 винта М5 рис. 1.2 | *309х258х171.5 165х165 4 винта М6 рис.3 | 80.6х56х 100 50х40 2 винта М4 рис.1.1 | (280х164х165)1) 2601) (280х164х170.5)2) 2602) 2 винта М5 рис.1.2 |
| -- | -- | (80.6х56х94.1)2) 352) | -- | (92х127,3х102)2) 352) | -- | - | 80.6х56х 100 35 | - |
| 7.5 | 11 | 18.5 |

| Пускатели реверсивные без оболочки IP20 ПМЛ-3561ДМ | Пускатели реверсив ные в оболочке IP54, IP40 ПМЛ-(3511Д, 3611Д, 3621Д, 3541Д)1) 3631Д2) | Пускатели нереверсивные без оболочки IP00, IP20 ПМЛ-31001) 3160М2) | Пускатели нереверсивные в оболочке IP54, ІР40 ПМЛ-(3210, 3220, 3110, 3140)1) 32302) | Пускатели реверсив ные без оболочки IP00, IP20 ПМЛ-35001) 3560М2) | Пускатели реверсив ные в оболочке IP54, IP40 ПМЛ-(3510, 3610, 3620, 3540)1)* 36302)* *в металличес кой оболочке | Пускатели звезда-треугольник в оболочке ПМЛ-3720* *в метал-лической оболочке | Пускатели нереверсивные без оболочки IP00, IP20 ПМЛ-41001) 4160М2) | Пускатели нереверсивные в оболочке IP54 ІР40 ПМЛ-(4110, 4210, 4220, , 4140)1)42302) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 63 | 63 |
| 24, 36, 40, 48, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 500, 660; 110, 220, 380, 400, 415, 440 (50Гц) (60Гц) |
| 7.6±1.4 87±13 | 7.6±1.4 87±13 | 20±4 200±35 | 20±4 200±35 | 20±4 200±35 | 20±4 200±35 | 20±4 200±35 | 20±4 200±35 | 20±4 200±35 |
| 40, 40, 25 | 36, 36, 25 | 40, 40, 25 | 36, 36, 25 | 40, 40, 25 | 36, 36, 25 | 36, 36, 25 | 63, 63, 40 | 60, 60, 40 |
| 16/2.0 10/1.0 3/0.3 | - 10/1.0 3/0.3 | 16/2.0 10/1.0 3/0.3 | - 10/1.0 3/0.3 | 16/2.0 10/1.0 3/0.3 | - 10/1.0 3/0.3 | - 10/1.0 3/0.3 | 16/2.0 10/1.0 3/0.3 | - 10/1.0 3/0.3 |
| 3600/1200 | 3600/1200 | 3600/1200 | 3600/1200 | 3600/1200 | 3600/1200 | 3600/1200 | 3600/1200 | 3600/1200 |
| - | ± | - | ± | - | ± | + | - | ± |
| 100.6х127.3х 120.7 50х114 4 винта М4 рис.3 | (280х164х165)1) 2601) (280х164х170.5)2) 2602) 2 винта М5 рис.1.2 | (126х75х 107.3)1) (50х60)1) (4 винта М5)1) рис.2 (100х40)1) (3 винта М6)1) рис.3 (125х84.5х113.3)2) (100х40)2) 3 винта М6 рис.2 | (280х164х165)1) 2601) (280х164х170.5)2) 2602) 2 винта М5 рис.1.2 | (126х165х 137)1) 100(50) 2 винта М6 рис.1.2 (100(50)х90)1) 4 винта М6 рис.3 (100(50)х150)1) 4 винта М5 рис.3 (126х165х143)2) 100х90х40х50х40 (6 винтовМ6)2) рис.4 | *(307х258х167)1) 165х165 *(307х258х175.5)2) 165х165 4 винта М8 рис.3 | 288х367х196 195х225 4 винта М6 рис.3 | (126х75х107.3)1) (100х40)1) (3 винта М6)1) рис.2 (50х60)1) (4 винта М5)1) рис.3 (125х84.5х113.3)2) (100х40)2) (3 винта М6)2) рис.2 | (280х164х166)1) 2601) (280х164х170.5)2) 2602) 2 винта М5 рис.1.2 |
| 100.6х127.3х120.7 35 | - | (125х84.5х113.3)2) 75 | - | (126х165х143)2) 75 |  |  | (125х84.5х113.3)2) 75 |  |
| 18.5 | 30 |

| Пускатели реверсивные без оболочки IP00, IP20 ПМЛ-45001) 4560М2) | Пускатели реверсивные в оболочке IP54,IP40 ПМЛ-(4510, 4610, 4620, 4540)1)* 46302)* * в метал-лической оболочке | Пускатели звезда-треугольник в оболочке ПМЛ-4720* * в металлической оболочке | Пускатели нереверсивные без оболочки IP20 ПМЛ-4160ДМ | Пускатели нереверсивные в оболочке IP54 ПМЛ-(4110Д, 4140Д, 4210Д, 4220Д)1) *, 4230Д2)* *в метал-лической оболочке | Пускатели реверсивные без оболочки IP20 ПМЛ-4560ДМ | Пускатели реверсивные в оболочке ПМЛ-(4510Д, 4540Д, 4610Д, 4620Д)1) *, 4630Д2)* * в метал-лической оболочке | Пускатели звезда-треугольник в оболочке ПМЛ-4720Д * * в металлической оболочке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 24, 36, 40, 48, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 500, 660; 110, 220, 380, 400, 415, 440 (50Гц) (60Гц) |
| 20±4 200±35 | 20±4 200±35 | 20±4 200±35 | 20±4 200±35 | 20±4 200±35 | 20±4 200±35 | 20±4 200±35 | 20±4 200±35 |
| 63, 63, 40 | 60, 60, 40 | 60, 60, 40 | 80, 80, 50 | 72, 65, 44 | 80, 80, 50 | 72, 65, 44 | 72, 65, 44 |
| 16/2.0 10/1.0 3/0.3 | - 10/1.0 3/0.3 | - 10/1.0 3/0.3 | 10/1.5 5/0,75 3/0.3 | - 5/0,75 3/0.3 | 10/1.5 5/0,75 3/0.3 | - 5/0.75 3/0.3 | - 5/0.75 3/0.3 |
| 3600/1200 | 3600/1200 | 3600/1200 | 3600/750 | 3600/750 | 3600/750 | 3600/750 | 3600/750 |
| - | ± | + | - | ± | - | ± | + |
| (126х165х137)1) 100(50)1) (2 винта М6)1) рис.1.2 (100(50)х90)1) (4 винта М6)1) рис.3 (100(50)х150)1) (4 винта М5)1) рис.3 (126х165х143)2) 100х90х(40х50х40)2 (6 винтов М6)2) рис.4 | *(307х258х167)1) (165х165)1) *(307х258х175.5)2) (165х165)2) 4 винта М8 рис.3 | *288х367х196 195х225 4 винта М6 рис.3 | 125х84.5х123.5 100х40 3 винта М6 рис.2 | *(307х258х167)1) (165х165)1) *(307х258х175.5)2) (165х165)2) 4 винта М8 рис.3 | 126х182х152 100х97х40х57х40 6 винтов М6 рис.4 | *(288х367х195)1) (195х225)1) *(288х367х200)2) (195х225)2) 4 винта М6 рис.3 | *288х367х196 195х225 4 винта М6 рис.3 |
| (126х165х143)2) 752) | - | - | 125х84.5х123.5 75 | - | 126х182х152 75 | - | - |
| 30 | 37 |

Сведения о габаритных и установочных размерах

1.Габаритные и установочные размеры при креплении 2 винтами:

1.1									1.2

2. Габаритные и установочные размеры                                        3.Габаритные и установочные          при креплении 3 винтами 						размеры при креплении 4 винтами

4.Габаритные и установочные размеры при креплении 6 винтами

В2         В3         В4

В2          В3           В4

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ О МАССЕ ПМЛ

| Пускатели нереверсивные в оболочке (без оболочки) |  | Пускатели реверсивные в оболочке (без оболочки) |
| --- | --- | --- |
| Тип пускателя | Масса (кг) |  | Тип пускателя | Масса (кг) |
| 1100, 1101 | 0.32, 0.355** |  | 1501 | 0.68, 075** |
| 1160М 1161М | 0.32, 0.355** |  | 1561М | 0.68, 0.76** |
| 1110 | 0.735, 1.25* |  | 1561ДМ | 0.72, 0.8** |
| 1110Д | 1.07 |  | 1511 | 2.02, 2.2* |
| 1140 | 0.75 |  | 1511Д | 2.57 |
| 1140Д | 1.06 |  | 1541 | 2.0 |
| 1160ДМ, 1161ДМ | 0.34, 0.375** |  | 1541Д | 2.47 |
| 1210 | 1.04 |  | 1611 | 2.15 |
| 1210Д | 1.2 |  | 1611Д | 2.7 |
| 1220 | 1.04 |  | 1621 | 2.77 |
| 1220Д | 1.2 |  | 1621Д | 2.27 |
| 1230 | 1.13 |  | 1631 | 2.27 |
| 1230Д | 1.2 |  | 1631Д | 2.86 |
| 2100, 2101 | 0.533, 0.57** |  | 2501 | 1.14, 1.21** |
| 2160М,2161М | 0.533, 0.57** |  | 2561 | 1.21, 1.31** |
| 2110 | 1.07 |  | 2511 | 2.57 |
| 2140 | 1.06 |  | 2541 | 2.47 |
| 2210 | 1.2 |  | 2611 | 2.7 |
| 2220 | 1.2 |  | 2621 | 2.77 |
| 2230 | 1.29 |  | 2631 | 2.86 |
| 3100 | 1.22,1.28** |  | 3500 | 2.85, 2.97** |
| 3110 | 2.8 |  | 3560М | 2.88, 3.00** |
| 3110Д | 2.03 |  | 3510 | 5.7* |
| 3140 | 2.74 |  | 3511Д | 2.82 |
| 3140Д | 2.02 |  | 3540 | 5.69* |
| 3160М | 1.34, 1.40** |  | 3541Д | 2.81 |
| 3160ДМ, 3161ДМ | 0.6, 0.637** |  | 3561ДМ | 1.33, 1.41** |
| 3210 | 3.1 |  | 3610 | 6.0* |
| 3210Д | 2.4 |  | 3611Д | 3.2 |
| 3220 | 3.13 |  | 3620 | 6.08* |
| 3220Д | 2.42 |  | 3621Д | 3.24 |
| 3230 | 3.156 |  | 3630 | 6.12* |
| 3230Д | 2.44 |  | 3631Д | 3.3 |
| 4100 | 1.28, 1,34** |  | 4500 | 2.85, 2.97** |
| 4110 | 2.81 |  | 4510 | 5.7* |
| 4110Д | 3.93* |  | 4510Д | 6.53* |
| 4140 | 2.8 |  | 4560М | 2.88, 3.00** |
| 4140Д | 3.88* |  | 4540 | 5.69* |
| 4160М | 1.34, 1.4** |  | 4540Д | 6.49* |
| 4160ДМ | 1.44, 1.50** |  | 4560ДМ | 3.0, 3.12** |
| 4210 | 3.11 |  | 4610 | 6.0* |
| 4210Д | 4.29* |  | 4610Д | 6.9* |
| 4220 | 3.14 |  | 4620 | 6.08* |
| 4220Д | 4.32* |  | 4620Д | 7.0* |
| 4230 | 3.16 |  | 4630 | 6.12* |
| 4230Д | 4.34* |  | 4630Д | 7.0* |
| * - для пускателей в металлической оболочке |  | Пускатели звезда-треугольник |
| ** - для пускателей с ограничителями |  | Тип пускателя | Масса (кг) |
| перенапряжения |  | 1720Д | 3.3 |
|  |  |  | 1720 | 3.3 |
|  |  | 2720 | 6.0* |
|  |  | 3720 | 8.7* |
|  |  |  | 4720 | 8.7* |
|  |  |  | 4720Д | 9.2* |

Реле электротепловые серии РТЛ

Реле предназначено для обеспечения защиты электродвигателей от токовых перегрузок недопустимой продолжительности. Они также обеспечивают защиту от не симметрии токов в фазах и от выпадения одной из фаз. Выпускаются электротепловые реле с диапазоном тока от 0.1 до 86 А. Реле РТЛ могут устанавливаться как непосредственно на пускатели ПМЛ, так и отдельно от пускателей (в последнем случае они должны быть снабжены клеммниками КРЛ). Разработаны и выпускаются реле РТЛ и клеммники КРЛ которые имеют степень защиты ІР20 и могут устанавливаться на стандартную рейку. Номинальный ток контактов равен 10 А.

Таблица выбора теплового реле

| Номинальный ток пускателя, А | Тип реле | Пределы регулирования тока несрабатывания, А | Номи нальное напряже ние, В | Мощность, потребляемая одним полюсом, Вт | Мощность электродвигателя, кВт, при напряжении, В, 50 Гц, 60 Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 220 | 380 | 440 | 500 | 660 |
| 10 | РТЛ100104 | 0.1 – 0.17 | 660 | 2.15 | - | - | - | - | - |
|  | РТЛ100204 | 0.16 – 0.26 |  | 2.25 | - | - | - | - | - |
|  | РТЛ100304 | 0.24 – 0.4 |  | 2.05 | - | - | - | - | - |
|  | РТЛ100404 | 0.38 – 0.65 |  | 1.99 | - | - | - | - | 0.37 |
|  | РТЛ100504 | 0.61 – 1.0 |  | 2.0 | - | - | - | 0.37 | 0.75 |
|  | РТЛ100604 | 0.95 – 1.6 |  | 2.0 | - | 0.37 | - | 0.75 | 1.1 |
|  | РТЛ100704 | 1.5 – 2.6 |  | 1.80 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
|  | РТЛ100804 | 2.4 – 4.0 |  | 1.87 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 |
|  | РТЛ101004 | 3.8 – 6.0 |  | 1.84 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 |
|  | РТЛ101204 | 5.5 – 8.0 |  | 1.68 | 1.8 | 3 | 3 | 4 | 5.5 |
|  | РТЛ101404 | 7.0 – 10.0 |  | 1.75 | 2.2 | 4 | 3.7 | 5.5 | 7.5 |
| 16 | РТЛ101604 | 9.5 – 14.0 |  | 3.0 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 10 |
|  | РТЛ102104 | 13.0 – 19.0 |  | 3.0 | 4 | 7.5 | 7.5 | 10 | 15 |
| 25 | РТЛ101604 | 9.5 – 14.0 |  | 3.0 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 10 |
|  | РТЛ102104 | 13.0 – 19.0 |  | 3.0 | 4 | 7.5 | 7.5 | 10 | 15 |
|  | РТЛ102204 | 18 – 25 |  | 3.0 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
| 40 | РТЛ205304 | 23 – 32 |  | 2.43 | 7.5 | 15 | 15 | 18.5 | 22 |
|  | РТЛ205504 | 30 – 41 |  | 3.03 | 10 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 |
|  | РТЛ2053К | 23-32 |  | 2.43 | 7.5 | 15 | 15 | 18.5 | 22 |
|  | РТЛ2055К | 30-41 |  | 3.03 | 10 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 |
| 63 | РТЛ205504 | 30 – 41 |  | 3.03 | 10 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 |
|  | РТЛ205704 | 38 – 52 |  | 3.30 | 11 | 22 | 25 | 30 | 37 |
|  | РТЛ205904 | 47 – 64 |  | 3.69 | 15 | 25 | 30 | 37 | 45 |
|  | РТЛ206104 | 54 – 74 |  | 4.38 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 |
| 80 | РТЛ206104 | 54 – 74 |  | 4.38 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 |
|  | РТЛ206304 | 63 – 86 |  | 5.62 | 22 | 37 | 45 | 50 | 76 |
|  | РТЛ2061ДМ04 | 54-74 |  | 4.38 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 |
|  | РТЛ2063ДМ04 | 63-86 |  | 5.62 | 22 | 37 | 45 | 50 | 70 |

Габаритные размеры и масса

| Величина реле | Установка | Размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | габаритные a x b x c | Установочные al x bl /крепление на стандартную рейку |  |
| РТЛ-1000(М) РТЛ-1000 РТЛ-1000М | с КРЛ-1 с КРЛ-1М | 44х56х90 44х61х90 44х66.6х96.7 | 35х50/35 | 0.125 0.160 0.189 |
| РТЛ-2000(М) РТЛ-2000 РТЛ-2000М РТЛ-2000ДМ | с КРЛ-2 с КРЛ-2М | 63.5х75х116 75х76.3х116 75х126х126 63.5х82х116 | 60х50/75 | 0.360 0.505 0.630 0.360 |

Примечание: Конструкция реле самостоятельную установку без клеммника и пускателя не допускает.

РТЛ-1000                                                          РТЛ-2000

с КРЛ-1					          с КРЛ-2

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ РЕЛЕ

РТЛ – Х  Х Х  Х  Х  Х  Х  Х  4  С

Обозначение серии

Цифра, обозначающая номинальный ток реле:

1 – исполнение на 25 А;

2 – исполнение на 80 А.

Цифры, обозначающие исполнение по току несрабатывания по табл.

Д – буква обозначающая исполнение реле РТЛ-2000 для установки с пускателями ПМЛ-4160ДМ, ПМЛ-4560ДМ.

К – буква, обозначающая исполнение реле РТЛ-2000 для установки с пускателями ПМЛ-3000Д.

М – буква, обозначающая исполнение реле со степенью защиты контактных зажимов ІР20 по ГОСТ 14255-69.

Отсутствие буквы означает исполнение реле со степенью защиты контактных зажимов ІР00

Буква, характеризующая климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 (0*, 0; ОМ)

Цифра, характеризующая категорию размещения по ГОСТ 15150-69

Буква, обозначающая наличие одного размыкающего контакта;

отсутствие буквы означает исполнение реле с одним размыкающим и одним замыкающим контактами.

Примечание: Тип РТЛ – 1000, РТЛ – 2000, РТЛ – 1000М, РТЛ-2000М, РТЛ-2000ДМ, РТЛ-2000К

Типоисполнение:   РТЛ – 1012 0*4, РТЛ – 1012М 0*4, РТЛ – 1012 0*4 С    и т.д.

РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СЕРИИ РПЛ

Реле предназначены для применения  в качестве комплектующих изделий в стационарных установках, в основном в схемах управления электроприводами при напряжении до 440В постоянного тока и до 660 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц. Реле пригодны для работы в системах управления с применением микропроцессорной техники при шунтировании включающей катушки ограничителем ОПН или при тиристорном управлении. При необходимости на промежуточное реле может быть установлена одна из приставок ПКЛ и ПВЛ. Номинальный ток контактов – 16А

РПЛ-122		РПЛ-131	      РПЛ-140

РПЛ-122М	   	РПЛ-131М	      РПЛ-140М

| Номинальное напряжение по изоляции, В | 660 |
| --- | --- |
| Номинальный ток главной цепи, А | 16 |
| Номинальное напряжение втягивающей катушки, В | 24, 36, 40, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440, 500 и 600 В частоты 50Гц 36, 110, 220, 380 и 440 В частоты 60Гц |
| Мощность, потребляемая катушкой пускателя (рабочая/пусковая, В,А) | 8±1.4/68±8 |
| Номинальный рабочий ток, А (категория применения АС – 11 при напряжениях 380, 500, 660 В) | 0.78; 0.5; 0.3 |
| Износоустойчивость (механическая/коммутационная) при исполнении по износоустойчивости А,Б млн.циклов | 20/3; 20/1.6 |
| Максимальная частота включений (без нагрузки/с нагрузкой), включений в час | 3600/1200 |
| Габаритные/установочные размеры, мм (винтовое крепление) | 67х44х74.5/50х35 |
| Габаритные/установочные размеры, мм (крепление на стандартные рейки ) | 69.5х44х79.5/35 |
| Масса, кг, не более (винтовое крепление/крепление на стандартную рейку) | 0.32/0.35 |

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ТИПА РЕЛЕ

РПЛ – Х  Х  Х  Х  Х  4  Х

Исполнение по коммутационной износостойкости в режиме нормальных коммутаций

А - 3х106 циклов

Б – 1.6х106  циклов

Категория размещения по ГОСТ 15150 – 69

Климатическое исполнение 0, 0*, ОМ по ГОСТ 15150-69

М – исполнение реле со степенью защиты ІР20 и с креплением на стандартные рейки.

Отсутствие буквы означает реле со степенью защиты ІР00 и винтовым креплением

Количество размыкающих контактов

Количество замыкающих контактов

Исполнение реле по роду тока цепи управления:

1 – с управлением на переменном токе

Условное обозначение серии

ПРИСТАВКИ ПВЛ

Приставки выдержки времени применяются в качестве комплектующих изделий в стационарных установках, в основном в схемах управления электроприводами при напряжении до 440В постоянного и до 660В переменного тока частотой 50 и 60Гц. Пневматическая приставка предназначена для создания выдержки времени при включении или отключении пускателя. Приставки механически соединяются с пускателями и фиксируются при помощи защелки. Способ крепления обеспечивает жесткую и надежную связь между приставкой выдержки времени и пускателем. Пневматические приставки ПВЛ выпускаются со степенью защиты IP00 и IP20, в двух исполнениях по износостойкости: А – 3,0 млн.циклов; Б – 1,6 млн.циклов.

ПВЛ-11							ПВЛ-21

ПВЛ-13							ПВЛ-23

ПВЛ-11М						ПВЛ-21М

ПВЛ-13М						ПВЛ-23М

ПВЛ-12							ПВЛ-22

ПВЛ-14							ПВЛ-24

ПВЛ-12М						ПВЛ-22М

ПВЛ-14М						ПВЛ-24М

Таблица выбора пневмоприставки

| Обозначение типа | Количество контактов | Диапазон выдержки времени, s | Род выдержки времени | Габаритные размеры, a x b x c,мм | Масса, кг не более | Номинальный ток контактов, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замыкающ | Размыкающ |  |  |  |  |  |
| ПВЛ-11(М) | 1 | 1 | 0.1-30 | Выдержка времени при включении | 44 х 47 х 57.4 | 0.08 | 10 |
| ПВЛ-12(М) | 1 | 1 | 10-180 |  | 44 х 47 х 57.4 | 0.08 | 10 |
| ПВЛ-13(М) | 1 | 1 | 0.1-15 |  | 44 х 47 х 57.4 | 0.08 | 10 |
| ПВЛ-14(М) | 1 | 1 | 10-100 |  | 44 х 47 х 57.4 | 0.08 | 10 |
| ПВЛ-21(М) | 1 | 1 | 0.1-30 | Выдержка времени при отключении | 44 х 47 х 57.4 | 0.08 | 10 |
| ПВЛ-22(М) | 1 | 1 | 10-180 |  | 44 х 47 х 57.4 | 0.08 | 10 |
| ПВЛ-23(М) | 1 | 1 | 0.1-15 |  | 44 х 47 х 57.4 | 0.08 | 10 |
| ПВЛ-24(М) | 1 | 1 | 10-100 |  | 44 х 47 х 57.4 | 0.08 | 10 |

Примечание: Разброс выдержки времени на любой уставке заданного диапазона при любой фиксированной температуре приставок ПВЛ не более 10%. Буква М указывает степень защиты ІР20.

Структура условного обозначения типа пневмоприставки

ПВ Л –  Х    Х    Х  Х  4  Х

Исполнение по коммутационной

износостойкости в режиме нормаль-

ных коммутаций:

А - 3 х 106  циклов,

Б – 1.6х106 циклов

Категория размещения по

ГОСТ 15150-69

Климатическое исполнение

0,ОМ по ГОСТ 15150-69

М – исполнение приставки со

степенью защиты ІР20

отсутствие буквы означает прис-

тавку со степенью защиты IP00

Условное обозначение диапазона

выдержки времени:

1 – от 0.1 до 30 с; 2 – от 10 до 180 с;

3 – от 0.1 до 15 с; 4 – от 10 до 100 с.

Условное обозначение исполнения

пневмоприставки:

1 – выдержка времени при вкл.

2 – выдержка времени при откл.

Условное обозначение серии

ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ОПН – 1, ОПН – 2

Ограничивают коммутационное перенапряжение на катушках аппарата до 2-х кратного амплитудного значения напряжения цепи управления (с учетом допустимого увеличения этого напряжения до 110% номинального значения) для напряжений 110, 220, 380 В и до 4-х кратного – для напряжений 24 и 48 В.

ОПН-1					      ОПН-2

Таблица выбора ограничителя перенапряжения:

| Номинальный ток пускателя, А | Род тока цепи управления | Номинальное напряжение включающих катушек и тип ограничителя в зависимости от элементной базы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Uн, В Ur, V | R-C | Uн, В Ur, V | Варисторная |
| 10-25, 40 (с уменьшенными весогабаритными показателями) | Переменный АС | 24 | ОПН-120 | 110 | ОПН-222 |
|  | Переменный АС | 48 | ОПН-121 | 220 | ОПН-223 |
|  | Переменный АС | 110 | ОПН-122 | 380 | ОПН-224 |
|  | Переменный АС | 220 | ОПН-123 |  |  |
| 40-63 | Переменный АС | 24 | ОПН-130 | 110 | ОПН-232 |
|  | Переменный АС | 48 | ОПН-131 | 220 | ОПН-233 |
|  | Переменный АС | 110 | ОПН-132 | 380 | ОПН-234 |
|  | Переменный АС | 220 | ОПН-133 |  |  |

Примечание: Ограничители устанавливаются на пускатели степени защиты IP00 и IP20

Cтруктура условного обозначения типа ограничителя перенапряжения

ОПН –Х  Х  Х  Х  4

Категория размещения по ГОСТ 15150-69

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69(0,0*)

Цифра, указывающая исполнение ограничителя перенапряжений по номинальному напряжению и роду тока цепи управления;

| Цифра | Номинальное напряжения цепи управления, В | Род тока цепи управления |
| --- | --- | --- |
| 0 | 24 | Переменный |
| 1 | 48 | Переменный |
| 2 | 110 | Переменный |
| 3 | 220 | Переменный |
| 4 | 380 | Переменный |

Цифра, указывающая исполнение ограничителя перенапряжений по типу аппарата:

2-РПЛ, ПМЛ-1000, ПМЛ-2000, ПМЛ-3000ДМ

3-ПМЛ-3000, ПМЛ-4000

Цифра указывающая исполнение ограничителя перенапряжений по элементной базе:

1-R-C

2-варистор

Ограничитель перенапряжений

ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ СЕРИИ ПКЛ

Предназначена для увеличения количества вспомогательных контактов. На каждый из пускателей можно установить 2- или 4-контактную приставку с различным набором размыкающих и замыкающих контактов. Контактные приставки механически соединяются с пускателями и фиксируются при помощи защелки. Способ крепления обеспечивает жесткую и надежную связь между контактной приставкой и пускателем. Контактные приставки ПКЛ выпускаются со степенью защиты ІР00 и ІР20, в двух исполнениях по износостойкости: А – 3.0 млн.циклов; Б – 1.6 млн.циклов.

ПКЛ-11         ПКЛ-20	        ПКЛ-04          ПКЛ-22          ПКЛ-40

ПКЛ –11М     ПКЛ-20М               ПКЛ-04М       ПКЛ-22М       ПКЛ-40М

Таблица выбора контактной приставки

| Обозначение типа | Количество контактов | Габаритные размеры, мм, a x b x c | Масса, кг, не более | Номинальный ток контактов, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замыкающих | Размыкающих |  |  |  |
| ПКЛ – 20(М) | 2 | - | 25.5х47х34.3 | 0.03 | 16 |
| ПКЛ – 11(М) | 1 | 1 | 25.5х47х34.3 | 0.03 | 16 |
| ПКЛ – 40(М) | 4 | - | 25.5х47х34.3 | 0.055 | 16 |
| ПКЛ – 04(М) | - | 4 | 25.5х47х34.3 | 0.055 | 16 |
| ПКЛ – 22(М) | 2 | 2 | 25.5х47х34.3 | 0.055 | 16 |

Структура условного обозначения типа приставки контактной

ПКЛ –    Х   Х  Х  Х  4   Х

Исполнение по коммутационной износостойкости в режиме нормальных коммутаций:

А – 3 х 106 циклов

Б – 1.6 х 106 циклов

Категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69

Климатическое исполнение 0, ОМ по ГОСТ 15150-69

М – исполнение приставки со степенью защиты ІР20;

Отсутствие буквы означает приставку со степенью защиты ІР00

Количество размыкающих контактов

Количество замыкающих контактов

Условное обозначение серии

# Text boxes

А1

АхВхН

А1хВ1хВ2хВ3хВ4

А

В1

В

А

В1

А

В

B1

В

А1

А

АхВхН

А1хВ1

АхВхН

А1хВ1

В1

В

Н

A

В

АхВхН

А1

В1

А1

А1

.

В

H

А

В

B

А

А1

А1

АхВхН

А1хВ1