# Text boxes

ТЕСТ–БЛОК

ПВ-ТА-100

Для проверки

выключателей бесконтактных

постоянного тока

Руководство по эксплуатации

# ПВ-ТА-100РЭ

2010 г.

Содержание

| 1 | Описание и работа изделия | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Назначение изделия | 3 |
| 1.2 | Обозначение изделий | 3 |
| 1.3 | Основные технические данные и условия эксплуатации | 3 |
| 1.4 | Устройство и работа тест-блока | 4 |
| 1.5 | Маркировка | 4 |
| 1.6 | Упаковка | 5 |
| 2 | Использование по назначению | 5 |
| 2.1 | Подготовка к работе | 5 |
| 2.2 | Порядок работы | 5 |
| 2.4 | Меры безопасности | 6 |
| 3 | Техническое обслуживание | 6 |
| 4 | Транспортировка и хранение | 6 |
| 5 | Комплектность | 7 |
| 6 | Гарантии Изготовителя | 7 |
| 7 | Свидетельство о приемке | 7 |

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими характеристиками и правилами эксплуатации тест–блока для проверки бесконтактных выключателей на постоянном токе.

- Описание и работа изделия

  - Назначение изделия

    - Тест-блок ПВ-ТА-100 предназначен для оперативной проверки функционирования индуктивных, емкостных и оптических выключателей бесконтактных (ВБ) постоянного тока, выпускаемых ЗАО «СЕНСОР» при входном контроле и непосредственно в технологическом оборудовании.

    - Возможно использование тест-блока для проверки аналогичных датчиков других фирм (имеющих Sn от 1 до 35 мм).

  - Обозначение изделия

Тест–блок  имеет полный формат обозначения в соответствии с рисунком 1.

Рис. 1. Формат обозначения тест–блока

  - Основные технические данные и условия эксплуатации

    - Напряжение питания тест-блока:

- 9 В от батареи типа 6PLF22 («КОРУНД»);

- 9…12 В от внешнего источника питания (адаптер от сети ~220 В, 50Гц).

    - Выходное напряжение для питания проверяемых ВБ – 20…24 В.

    - Ток нагрузки ВБ - не более 5 мА (нагрузочные сопротивления установлены внутри тест-блока).

    - Время непрерывной работы тест-блока от одной батареи 	от 1 до 5 часов  (определяется ёмкостью батареи).

    - Рабочие условия эксплуатации тест-блока:

| – | температура окружающего воздуха | от минус 10 до + 50 ºС; |
| --- | --- | --- |
| – | относительная влажность воздуха | 98 %; |
| – | атмосферное давление | от 104 до 60 кПа. |

    - Габаритные размеры – 41 х 66 х 130 мм.

    - Материал корпуса – ударопрочный АВС пластик.

  - Устройство и работа тест-блока

    - Функциональная схема тест-блока представлена на рисунке 2.

Преобразователь напряжения формирует напряжение 20-24 В для питания проверяемого ВБ из напряжения 9-12 В от внутренней батареи или внешнего источника питания. Узел коммутации позволяет подключить нагрузку к выходам ВБ в соответствии с его типом Р-N-P или N-P-N. Индикатор  «ПИТАНИЕ» начинает светиться при включении питания тест-блока, если напряжение батареи или внешнего источника питания не ниже 7 В. При меньшем напряжении светодиод не светится, что сигнализирует о необходимости замены батареи питания.

Рис. 2. Функциональная схема тест-блока

    - На передней панели тест-блока расположена индикация:

- светодиод с подписью «ПИТАНИЕ» светится при включении питания;

- светодиод с подписью «НО» светится при включении выхода «НО»      проверяемого ВБ;

- светодиод с подписью «НЗ» светится при включении выхода «НЗ» проверяемого ВБ.

  - Маркировка

    - Каждый тест-блок имеет маркировку, на которой нанесена следующая информация:

- логотип предприятия-изготовителя;

- наименование тест-блока;

- обозначение и цветовая маркировка клемм;

- маркировка полярности питания для внешнего адаптера.

    - Упаковку тест-блока маркируют  с нанесением следующих данных:

- наименование тест-блока;

- логотип предприятия-изготовителя;

- номера телефонов и факс предприятия-изготовителя;

- почтовый адрес и адрес электронной почты предприятия-изготовителя.

  - Упаковка

    - Транспортная тара и упаковка тест-блока соответствуют ГОСТ 23216-78.

    - Упаковка тест-блока имеет категорию КУ-0, которая обеспечивается применением внутренней упаковки ВУ-IIА (полиэтиленовые пакеты) по ГОСТ 23216-78.

    - Отдельный пакет предназначен для упаковки одного тест-блока.

- Использование по назначению

  - Подготовка к работе

    - Вынуть тест-блок из упаковки и убедиться в отсутствии внешних повреждений.

    - Подключить внешний источник питания 9-12 В через гнездо питания или установить батарею питания в тест-блок.

    - Для установки батареи питания необходимо: снять заднюю крышку с тест-блока (предварительно удалив четыре резиновые заглушки с нижней части корпуса и вывернув четыре винта); установить батарею питания напряжением 9 В типа «КОРУНД», «КРОНА»; закрыть крышку.

    - Нажать кнопку «ПИТАНИЕ». При этом включится индикатор «ПИТАНИЕ», что свидетельствует о работоспособности батареи питания.

    - Тест-блок готов к работе.

  - Порядок работы

    - Кабель от ВБ подключить к клеммным зажимам тест-блока в соответствии с буквенной маркировкой на передней панели прибора и цветовой – на клеммнике.

    - Нажать кнопку «ПИТАНИЕ», при этом должен загореться красный индикатор «Питание». Если ВБ исправен и на него не воздействует объект, включается индикация «НЗ», что соответствует  открытому ключу выхода «НЗ» (для 4-проводных ВБ или 3-проводных ВБ с выходом «НЗ»). Для переключения ВБ, к его активной поверхности подносится  объект воздействия, в качестве которого  используется металлическая пластина, закрепленная на торце корпуса  тест-блока четырьмя винтами.

    - Срабатывание (переключение) ВБ под действием объекта приведет к выключению индикации «НЗ» и включению «НО».

2.2.4   Исправность ВБ определяется по включению и выключению индикаторов «НО», «НЗ» при воздействии на ВБ металлической пластины.

2.2.5 	Проверка бесконтактных выключателей емкостного и индуктивного (ВБЕ, ВБИ) типа:

  - Установить переключатель «PNP/NPN» в положение, соответствующее типу проверяемого ВБ.

  - Присоединить выводы ВБ к клеммам тест-блока в соответствии с их обозначениями и нажать кнопку «ПИТАНИЕ».

  - Приблизить активную поверхность ВБ к металлической пластине на торце корпуса тест-блока. Если ВБ исправен, то произойдет переключение его выходных ключей «НО» и «НЗ» и соответствующей индикации «НО» и «НЗ», расположенной на передней панели тест-блока. Если проверяемый ВБ неисправен, то переключение индикации «НО» и «НЗ» не произойдет.

    - Проверка бесконтактного выключателя оптического (ВБО).

Проверка выполняется по требованиям проверки для данного типа ВБО (использование светоотражателя, отражение от объекта, или работы пары: излучатель-приемник). Тест-блок в этом случае служит только для подачи питания на проверяемый ВБО.

  - Меры безопасности

    - Установку или замену батареи в тест-блоке, а так же работу с тест-блоком по проверке ВБ могут выполнять следующие лица:

а) изучившие данное руководство на тест-блок  для проверки бесконтактных выключателей на постоянном токе;

б) имеющие опыт работы с проверяемыми датчиками и соответствующую квалификацию.

    - Не допускается подавать на тест-блок напряжение ~ 220 В.

- Техническое обслуживание

  - Техническое обслуживание тест-блока производится по планово-предупредительной системе, которая предусматривает периодичность. Период технического обслуживания тест-блока устанавливает служба, ответственная за эксплуатацию тест-блока, в зависимости от условий эксплуатации.

3.2. 	Техническое обслуживание должно предусматривать:

- осмотр внешнего состояния тест-блока;

- проверку надежности крепления переключателя и кнопки;

- проверку надежности крепления и качества контактов клемм – кнопок.

- Транспортировка и хранение

  - Транспортировка тест-блока необходимо производить любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с ГОСТ 23216-78.

  - Условия хранения должны соответствовать ГОСТ 23216-78.

  - Хранить тест-блок необходимо в транспортной или потребительской таре.

  - В помещении не должно быть паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

  - Консервация изделий не предусмотрена.

- Комплектность

  - В Комплект поставки на один тест-блок входит:

| тест-блок ПВ-ТА-100 ……………………………………………... штекер для подключения тест-блока к внешнему источнику питания ………………………………………………………......... батарея питания …………………………………………………..... упаковка …………………………………………………………..... Руководство по эксплуатации (на партию или по согласованию с заказчиком) ………………………………………………............. | 1 шт.; 1 шт.; 1 шт.; 1 шт.; 1 шт. |
| --- | --- |

- Гарантии изготовителя

  - Гарантийный срок эксплуатации тест-блока – 24 месяца со дня отгрузки.

  - Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока заменяет вышедшие из строя изделия при условии:

- возврата вышедших из строя изделий с их паспортами;

- целостности пломб;

- соблюдения условий эксплуатации, транспортирования и хранения;

- наличия описания внешних проявлений дефектов и предполагаемых обстоятельств выхода из строя.

- Свидетельство о приемке

Тест–блок  ПВ-ТА-100,

№ партии ________________________________, в количестве _____________ шт.,

изготовлен (ы) и принят (ы) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан (ы) годным (и) для эксплуатации.

________________________________________

Подпись лица, ответственного за приемку

«_____»  ____________________ 2012 г.               ____________________________

Дата отгрузки                                                     Печать ОТК

М. П.

620057, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 62.

Тел./факс: (343) 379-53-60 (многоканальный).

E-mail: sale@sensor-com.ru

www.sensor-com.ru

- 2 -

- 7 -

- 3 -

- 6 -

- 5 -

- 4 -